AccuDose II 1 JEDNOTLAČÍTKOVÝ

(Model 39101GB, 39111GB, 39112GB)

Obsah balení:

- Dávkovací jednotka

- Přívodní sací hadice

- Sací koš s filtrem a keramické závaží

- Výpustní hadice

- Sada dávkovacích trysek

- Montážní sada

- Návod na použití

Instalace a zapojení:

- Sejměte kryt dávkovací jednotky

- Vyvrtejte otvory ve zdi (průměr vrtáku 8mm) připevněte dávkovací jednotku na stěnu  a opatrně zašroubujte horní šrouby.

- Držte spodní kryt a zašroubujte  spodní šroub. Utáhněte všechny šrouby.Nastavte výšku zavěšené dávkovací jednotky tak, aby výška jednotky nebyla více jak 1,8 m nad úrovní dna nádoby s koncentrátem nebo nižší pod úrovní koncentrátu.

(Nikdy neinstalujte dávkovací zařízení pod koncentrát).

- Vyberte dávkovací trysku pro požadovanou koncentraci. Do černé koncovky dávkovací jednotky vsuňte dávkovací trysku dle potřeby ředění. (viz Tabulka dávkování).

- Instalace sací hadice: Hadici zkraťte na požadovanou délku tak, aby hadice končila na dně nádoby s koncentrátem. Přes dávkovací trysku až

k černé koncovce navlékněte sací hadici (úzká hadice). Na druhý konec navlékněte keramické závaží a připevněte modrý sací koš. Sací hadici

s připevněným sacím košem a závažím ponořte do nádoby s chemickým přípravkem. POZOR: Pavidelně kontrolujte, zda sací koš není blokován   (ucpán) a může nasávat koncentrát.

- Do žluté koncovky dávkovací jednotky napojte výpustní hadici (silná hadice) koncem obsahujícím žlutou zaplavovací komoru  tak, aby vzdálenost mezi koncovkou a zaplavovací komorou byla co  nejmenší. Následně horní jístící kroužek  stáhněte co nejníže ke spodnímu okraji koncovky. Takto bude hadice dostatečně zajištěna  proti samovolnému odpojení. Na druhý konec výpustní hadice navlékněte  plastový držák, který můžete zavěsit z boku do dávkovací jednotky pokud se zrovna jednotka nepoužívá.

- K pravému bočnímu šroubení dávkovací jednotky nainstalujte přívodní hadici vody (nejméně 13 mm, ¾ palcové závitové připojení) a připojte ke zdroji vody. POZOR: Zdroj vody musí být uzavřen!   K provozu dávkovae AccuDose II je zapotřebí minimlního tlaku tekoucí vody 1,7 barů.

- Nasaďte kryt dávkovací jednotky.

- Otevřte zdroj vody a stiskněte ovládací tlačítko dávkovací jednotky.Ovládací tlačítko držte stisknuté dokud nedojde k naplnění sací hadice chemickým přípravkem.

- Nyní je dávkovací jednotka připravena k provozu.

Tabulka dávkování:

Konečná koncentrace naředěného přípravku závisí na tlaku a teplotě vody a hustotě koncentrátu.

|  | Dávkování při tlaku vody 2, 75 barů a hustotě chemického koncentrátu podobného hustotě vody. |
| --- | --- |
| Barva trysky | Velikost otvoru trysky | Ředění |
| bez trysky | 0,187 | 3,5:1 |
| šedá | 0,128 | 4:1 |
| černá | 0,098 | 4:1 |
| béžová | 0,07 | 8:1 |
| červená | 0,052 | 14:1 |
| bílá | 0,043 | 20:1 |
| modrá | 0,04 | 24:1 |
| světle hnědá | 0,035 | 30:1 |
| zelená | 0,028 | 45:1 |
| oranžová | 0,025 | 56:1 |
| tmavě hněá | 0,023 | 64:1 |
| žlutá | 0,02 | 90:1 |
| tyrkysová | 0,018 | 128:1 |
| fialová | 0,014 | 180:1 |
| růžová | 0,01 | 350:1 |

Sada dávkovacích trysek obsahuje i nebarevnou trysku, která v případě potřeby slouží k vytvoření jiného dávkovacího otvoru u stávajících trysek.

Legenda:

Č. 	Nákupní kód 			Popis

1	 238100 			Sítko

2          	10082835 			Pravé boční šroubení

3 	10082806 			Objímka pravého bočního šroubení

4 	10075911 			Ovladače a o-kroužky- nejsou obsaženy v tomto		10075902 			druhu dávkovače AccuDose

10075950

5 	10082826 			Levé boční šroubení

6 	10082845 			Záslepka na levé boční šroubení

7 	10080710 			Ovládací tlačítko

8 	10080891 			Kryt dávkovací jednotky

Sada částí magnetického ventilu

9 	10075980 			a. clona

b. armatura

c. pružina

d. tělo magnetického ventilu

10 	10079010 			Pružina

11 	10079000 			Magnet

12a 	291GB 				Žlutá koncovka

12b 	3401-R 				Černá koncovka

13 	10077315 			Výpustní hadice

14 	10080730 			Pojistka výpustní hadice

15 	690014 			Dávkovací tryska

16 	500870 			Sací hadice

17 	509900 			Keramické závaží

18 	10089410 			Sací koš

NEZOBRAZENO:

641750 Bezpečnostní šrouby

(boky krytu)

# Text boxes

- Vyberte místo na stěne. Použijte zadní kryt jako šablonu pro vytvoření otvorů ve zdi.

Grafické znázornění  dávkovací jednotky